北京某危改工程东二区塔台、住宅楼工程

CI策划方案

中建一局四公司三里河项目经理部

2000年7月25日

目 录

第一章、	外部形象设计	1

第二章、	场区内形象设计	4

第三章、	内业管理	11

设计依据：

【中建企业形象视觉识别规范手册】

【中建总公司施工现场CI达标细则】

【中建总公司“关于修改《中建总公司企业形象视觉识别规范手册施工现场分册》部分内容的通知】

【中建一局四公司CI手册】

【中建一局四公司员工行为规范】

【中建一局四公司三里河工程投标文件之现场CI策划书】

设计目的：

- 永塑企业时代艺术品雕塑者之守诺有智的形象，光大企业追求卓越与奉献之精神。

- 突出中建一局集团四公司企业形象，体现四公司的企业文化；

- 提升项目经理部日常管理水平；

- 增进企业团队合作精神；

- 扩大对外宣传力度。

# 外部形象设计

- 工地大门

1#大门样式按中建总公司CI原则，采用有门楼式大门。大门高度为2m， 1#大门宽度为8m，2#、3#、4#大门宽度为6m。大门底色为白色，门正腰1m范围内为蓝色（中建蓝色，色标卡号为C100M50，本文中简称为蓝色），上面用白色黑体字书写“中国建筑”字样。

1#大门门垛采用[25槽钢对焊而成，槽钢门垛总长6.5m，槽钢上覆1mm厚钢板，槽钢地下埋深1m，用混凝土浇成0.8×0.8×1m的基础，门柱从地面起至2m为蓝色，以上为白色。

1#大门上设置1.5m高、10m长的灯箱一块。灯箱为蓝色，标志反白，字为白色。标志尺寸为1×1m，文字内容分为两排，上排为“中建一局集团”，下排为“承建三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程”。

在各大门旁各设一间警卫室。警卫室房屋由铝合金加工而成，每个面积0.81m2（0.9×0.9m），高度2.2m。门上悬挂门牌，样式参见办公室门牌；室内挂保卫责任制度图牌，样式等同于办公室图牌。

2#、3#、4#大门样式

1#大门样式

- 围墙

- 围墙材料

基础底部为500mm高，基础370mm宽砖墙埋深300mm，地上240mm宽砖墙200mm高，地上部分刷蓝漆。围墙用2m高压型钢板及钢骨架组合拼接而成。

- 围墙外貌

压型钢板上端200mm高、下端300mm高刷蓝漆，中间部分刷白漆。围墙两条标语之间用标识板分隔，西侧围墙上书写蓝色中建标志（0.7×0.7m）、黑体字“中建一局集团”、中建标志、“过程精品、质量重于泰山”和“中国建筑、服务跨越五洲”； 北侧围墙上书写蓝色中建标志（0.7×0.7m）、黑体字“中建一局集团”，中建标志及“中建一局集团承建三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼”，具体详见下图。

间隔标识牌

西侧围墙样式

北侧围墙样式

- 场外标语牌

由于东西两侧街道行人和学生较多，为宣传公司形象，在场区外人行道上和十字路口设置不锈钢标语牌，西侧标语牌正面为“绿化环境、人人有则”、背面为“中建一局集团”，东侧标语牌正面为“前方学校、注意避让”、背面为“中建一局集团”。样式详见下图。

在各个大门入口处立不锈钢的工程标识牌一块。样式详见下图。

街道小标语牌样式

工程标识牌样式

# 场区内形象设计

- 现场形象设计

- 临时办公室立面根据总公司CI标准进行设计。整个立面的颜色分为白色和标准蓝色。蓝色的位置主要分布在女儿墙（沿四周30cm高），建筑的四角、门窗洞口位置（宽度10cm）、建筑的地坪位置（沿建筑四周，10cm高）。楼梯护栏为蓝色。在项目经理部办公室前面设置花坛，栽植月季。

- 在西侧大门旁设立三根镀锌旗杆，旗杆间距1.2m，高度8m，从南向北依次悬挂司旗、国旗、业主旗。

- 经理部办公区入口处设经理部名牌及办公室位置图牌各一块。经理部名牌为白色，蓝标、篮字，企业名称下方划一横线，横线下方为项目经理部名称，字为黑色。办公室位置图牌为白色，用黑色线条及黑色字体表示出各个办公室位置。

经理部名牌及办公室位置图牌

- 对于旧楼，外墙按照总公司CI标准重新粉刷，所有已经破损的窗户、玻璃、纱扇进行更换。整个立面的颜色分为白色和标准蓝色。蓝色的位置分布在女儿墙（沿四周30cm高），建筑的四角（宽度10cm）、建筑的地坪位置（沿建筑四周，10cm高）。

- 试验室外墙刷白色外墙涂料，并在建筑四个角刷宽150mm的宝石蓝色外墙涂料装饰线，门窗框均用宝石蓝色油漆涂刷。

- 按照施工平面布置图在相应位置树立指示性标牌，使人一进入工地就有导向牌引导，标牌上表明办公区、生活区、模板堆放区、钢筋堆放区等内容。

- 在大门口设置宣传栏，宣传栏为铝合金加推拉玻璃窗，里面设置两盏日光灯。玻璃窗里面张贴各种宣传材料及劳动竞赛评分一览表。宣传栏长4m、高1.8m，玻璃窗高1m。在南北两个区分别设置黑板报栏，板报栏长4m、高1.8m，分包自行管理各项指标及安全生产宣传等均在上面体现。

不锈钢指路牌

铝合金宣传栏

- 在场区内设置限速5km的交通标志牌。消防栓井处设明显红色标识牌，尺寸为300×150mm。

- 办公区与生产区间采用钢板网分隔（形式见下图）。钢板网片规格2m×3m，连接立柱用∠50×50的角钢对焊成方柱，每根立杆长2.6m，埋地500mm，用C10混凝土浇筑固定，钢板网片与立柱采用焊接方式连接。在入口处悬挂安全提醒牌及防水镜子，规格1.2m×1.5m，供施工人员进入工地检查自身着装是否符合安全要求。

方钢柱2∠50×5

角钢框∠40×4

钢丝网（菱形）20×40

C10混凝土

钢板网隔断示意图

钢板网隔断主入口示意图

- 办公室端墙的设计

在办公室端墙上书写蓝色黑体字“中建一局四公司质量方针：用我们的承诺和智慧雕塑时代的艺术品”。另一端墙上书写蓝色黑体字“提高全员质量意识，实施过程精品控制，创建用户满意工程”。

- 场区硬化

除临建、绿化外，现场全部采用100mm厚C10混凝土浇筑，路面坡向围墙i=2‰，每隔20m在围墙砖基础露出地面部分设置排水洞口。临时办公车辆停车场地面采用种植砖铺设，按照交规划出车位，道路上划出车辆进出方向。

- 主要CI标牌

场区南侧道路由西到东分别树立标准CI标牌12块。标志牌面朝东。标牌规格1.6m×2.4m，采用钢制结构；标志牌底色为白色，边框50mm宽范围内刷蓝色油漆，字体为仿宋体，字及线条均采用蓝色不干胶制作；标牌的固定方式采用钢管。标牌内容依据中建一局四公司CI手册规定。12块标语牌分别为：

- 中建一局四公司质量方针；

- 中建一局四公司简介；

- 三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程简介；

- 施工现场平面布置图；

- 安全生产管理制度；

- 现场质量管理制度；

- 消防保卫管理制度；

- 现场材料管理制度；

- 成品保护管理制度；

- 文明场容管理制度；

- 环境保护管理制度；

- 安全警示牌。

- 主体立面形象设计

- 为对外宣传我公司形象，也为争创长城杯需要，在主体施工至三层以上时，临街的一面要在外爬架上最高端张挂竖式条幅。4#楼北立面张挂的两条为“安居危改、造福于民”和“服务中央、报效祖国”，两条竖式条幅之间为青年突击队巨幅广告布。在3#楼西立面悬挂两条竖式条幅为“过程精品、质量重于泰山”和“中国建筑、服务跨越五洲”，条幅之间为印有司徽及“中建一局集团”字样的巨幅广告布。

- 根据实际需要制作“争创北京市长城杯工程”、“争创北京市安全文明样板工地”、“欢迎北京市评委光临指导”、“掀起劳动竞赛高潮”、 “安全第一、预防为主”、“百日安全无事故”等诸多条幅以供使用。

- 现场CI标志位置详见附图。

3#楼主体西立面形象

4#楼主体北立面形象

- 架料和场内设备：进入现场的所有架料，除两端0.2米刷成蓝色，其它部分全部为桔黄色。所有电箱均涂刷成桔黄色，在左门上设置司徽及司名，右门上印制有电“  ”标志。

- 塔吊标志：在配重臂上设置司徽灯箱和“中国建筑”标牌，每个字的尺寸为1.5m×1.5m。

- 围墙、项目办公室应每隔半年或重大节日涂刷一次，保持外观整洁。

# 内业管理

- 员工着装：

- 服装：项目全体人员一律着总公司标准的季节性工装，分为春秋装和夏装两款。

- 安全帽：安全帽由公司安监部统一标准，物质公司配置，正面贴司徽。现场普通施工人员戴黄色安全帽；分包管理人员戴白色安全帽；项目经理部管理人员戴大红安全帽；专职安全监督人员戴绛红色安全帽；现场特殊工种操作人员戴蓝色安全帽。另准备红色安全帽40个，后部贴“宾客专用”字样，供检查参观人员使用，准备薄棉白手套若干副，每次检查时每位检查人员一副（一次性使用）。

- 安全带：所有现场管理人员均配备安全带一条。

- 胸卡：项目全体人员佩带公司统一制作的标准彩照胸卡（90×55mm），采用硬纸过塑。

- 办公室的布置

- 办公室内的布置为所有办公桌椅均面朝外，领导在进门右手方向办公。办公桌、椅一般规格：1.2×0.6×0.8米灰白色办公桌，椅子采用与办公桌配套的椅。项目经理、执行经理用大尺寸的办公桌，桌面设置国旗及总公司司旗各一面。 办公桌右上角距离桌边10cm处贴使用者姓名，为蓝底白字，大小为10×30mm。

- 办公室门的侧上方悬挂办公室门牌，门牌为有机玻璃板，白板、蓝标、黑字。门牌尺寸为28×9cm，标志尺寸为4.5×4.5cm，字等同于标志。卫生间门牌上没有中建司徽。

办公室门牌

- 办公室进门左手方向悬挂该办公室的岗位责任制度牌，制度牌为铝合金制成。制度牌底边距地1.2m、侧边距门0.4m。制度牌大小为0.4×0.6m。制度牌内容标题为红色字体，内容为蓝色字体，落款为蓝色司徽、黑色公司名称。

岗位责任制度图牌

- 在经理办公室、小会议室内挂本工程效果图。书记办公室挂项目全家福照片。以上均为铝合金镜框。

- 室内办公家具：文件柜根据部门设置；各部门的文件夹统一购置，并且在脊背中部打印蓝色司徽，增强感观效果。

- 会议室

室内窗帘为蓝色，会议桌是一张木制椭圆形桌子，为淡黄色，上盖蓝色桌布一块，椅子采用布面淡黄色木椅。墙上挂公司历年代表性工程8幅照片；正面挂公司的质量方针和环境方针铝合金镜框各一块，尺寸0.6×0.4m。其中“质量方针”、“环境方针”为红色字体，内容字体为蓝色，右下方落款为蓝标、黑字。会议室设置活动黑板一块、总进度计划板一块。

- 其它

- 对外往来文件函件用纸、传真用纸，信封、请柬、礼仪用品均按照公司统一样式印制。工程在进行到±0.00、结构封顶、竣工以及长城杯检查等均需要制作专门的礼品。

- 项目上所有方案、策划、制度、手册以及各种向业主、监理、公司报送的资料文件均作统一的封面设计。

- 为了统一管理，所有进入现场的车辆均要向门卫出事停车卡，无停车卡只能将车停放在围墙外，并自行负责汽车的管理。停车卡样式如下：

停车证样式

- 为创造与业主之间的良好环境，本工程需制作1：100的建筑模型一个，放在小会议室展设。

- 经常性的组织项目管理人员及分包施工人员学习，时刻保持场内人员生活工作行为的文明及全部标识的清洁完整，并按照《施工组织设计》进行阶段性的位置调整及更新。

- 地面CI标志明细表

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 | 材质 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程标志牌 | 1000(1600 | 4 | 不锈钢 | 大门门口 |
|  | 街道宣传牌 | 400(800 | 13 | 不锈钢 | 北、东、西街道 |
|  | 指路牌 | 750(1500 | 4 | 不锈钢 | 场区环路转弯处 |
|  | 限速牌 | 交通标志 | 4 | 钢 | 场区环路转弯处 |
|  | 加工区、料场名称牌 | 750*1500 | 10 | 钢 | 各个加工场及料场 |
|  | 加工区、料场制度牌 | 800*1200 | 10 | 钢 | 各个加工场及料场 |
|  | 办公区平面示意牌 | 1200(2000 | 1 | 钢 | 办公室前 |
|  | 现场制度牌 | 1600(2400 | 12 | 钢 | 1#大门入口 |
|  | 安全标语牌 | 800(1000 | 20 | 钢 | 南侧场内道路旁 |
|  | 安全标语牌 | 800(1000 | 20 | 钢 | 南侧场内道路旁 |
|  | 宣传栏 | 4000(1800 | 2 | 铝合金 | 南北两个区各一块 |
|  | 板报栏 | 4000(1800 | 1 | 铝合金 | 办公区 |
|  | 灯箱 | 10000(1500 | 1 | 工程塑料 | 1#大门顶上 |
|  | 条幅 | 1000(15000 | 10 | 广告布 | 主楼立面 |
|  | 中建广告布 | 12000(10000 | 5 | 广告布 | 主楼立面 |
|  | 青年突击队广告布 | 12000(10000 | 2 | 广告布 | 4#楼北侧 |
|  | 公司名称标牌 | 1500(1500 | 5 | 钢 | 五台塔吊臂上 |
|  | 三里河广告布 | 12000(10000 | 2 | 广告布 | 业主使用 |

# Text boxes

0.8m

首层办公室平面图

二层办公室平面图

服务中央

报效祖国

中建一局集团

安居危改

造福于民

中建一局集团

三里河南区危改工程

项目经理部

1.2m

中建一局集团

0.7m

1m

中建一局集团

工地

办公区

1000

1000

工程名称：

建筑面积：

建设单位：

设计单位：

施工单位：

工地负责人：

开工日期：   竣工日期：

400

600

200

绿 化 环 境

人 人 有 责

前 方 学 校

注 意 避 让

中建一局集团

600

中建一局四公司

三里河项目经理部

停 车 证

单位：              车号：

54

90

800

700

550

10

10

中国建筑

中国建筑

0.7m

3m

1m

0.7m

0.35m

0.5m

0.5m

0.55m

1m

0.7m

1m

建 筑

中 国

8m

1m

中 建 一 局 集 团

3m

0.25m

1m

2m

筑

建

国

中

中   建   一   局   集   团

承建三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程

0.5m

3×0.25m

1. 5m

1m

0.75m

0.5m

0.5m

0.5m

中建一局四公司

中 国

服务跨越五洲

0.5m

1m

1m

0.5m

0.7m

1m

承建三里河改建

建 筑

中建一局四公司

中 建 一 局 集 团

1m

2m

2m

1m

0.8m

进入工地请先

检查自身着装

中建一局集团

过程精品  质量重于泰山

服务中央 报效祖国

中国建筑  服务跨越五洲

安居危改  造福于民

北京市

优秀青年突击队

办公室

45

22.5

22.5

30

250

岗 位 责 任 制

中建一局集团四公司

600

400