| 交 底 内 容 | 墙面装饰抹灰饰面、墙板、砖面分项工程质量技术交底卡 1．施工前准备 1.1 材料组织、进场、筛选。 1.2 基层清理、放线抄平。 1.3 施工机具安装调试。 2．操作工艺要点 2.1 装饰抹灰包括：石膏抹灰、水刷石、斩假石、干粘石、釉面砖、喷沙、喷涂、弹灰、滚涂、拉毛等、饰面墙板、面砖（包括大理石、水磨石）、饰面砖、玻璃马赛克等。 2.2 材料选用：颜色、图案，应按设计要求先做样板签证定案，才可进行备料施工。 2.3 本章除满足抹灰工程操作规程技术要求外，饰面工程的外观质量要求线角平、直、方正，颜色一直无变色，起碱、无接槎痕迹，无空鼓、分格缝缝宽、深度应均匀一致，滴水线顺直，表面光滑、清晰美观。 2.4 注意事项 2.4.1 做好材料及配比选用，图案、拼花及规格执料等工作，墙面用料要计算准确，并一次备足材料。做有颜色水刷外墙面时，同一墙面应同一原材料同一配剂，采取集中人员统一配料拌料，拌好的干料统一验收。 2.4.2 做好弹线分格预留和施工操作、流向、分工合拢等工作。 2.4.3 做好一切产品防护工作如防雨施工、防污染和雨、立管煤气管等的安排配合。 2.4.4 做好技术交底及质量要求和材料限额领用。 2.4.5 做好材料色粉拌和，块料浸水湿润和试贴样板鉴定。 2.4.6 运输井架通道口应垂直预留，如能堵塞的应尽量堵塞预留部分应弹线垂直预留，切应将预留口部分的面层用料一同选定指定的地方（仓库）堆放，以便日后粘贴时使用，防止墙面颜色变异。属抹灰部分，面层用木线条间开，属面砖铺贴部分应留整块收口，封口应上面下保护墙面清洁。 2.4.7 各项具体做法要求（如：水刷石、釉面砖、面砖等）及工艺，请在下面第5条补充说明。 3．安全规定 3.1 使用切割机切砖要专人使用，要做好接地线及防漏电保护开关。 3.2 使用脚手架，应先检查是否牢固，护身栏、挡脚板、平桥板是否齐全可靠，发现问题应及时修整好，才能操作。脚手架上放置料具要注意分散放平稳，不许超过规定荷截，严禁随意从高空向下抛杂物，不同高度交叉作业时，作业人员应上下错开，错开水平间距不少于3m。 3.3 搬运块料要轻拿稳放，以防挤手（夹手）砸脚。 3.4 上下传递块料要配合协调，拿稳，以免坠落伤人。 4．本卡无规定者按有关施工规范和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》执行。 5．本工程项目的特殊要求： |
| --- | --- |

专业技术负责人：	交底人：	接受人: